GMS3000 Series 가스 모니터는 가스 검지기를 이용해서 유독성 가스. 산소 가스를

신속하고 정확하게 측정할 수 있다. 가스 농도의 단계적 변화에 대한 90% 응답의 응답시간은 2초 이내이다.

Dual GMS300 는 제작한 최고 품질의 Model로 가스 측정 가능한 모니터다.

내장된 Gas Detector 센서가 가스 압력의 작은 변화라도 보정하여 판독치 를 안정된 상태로 유지한다.

알람 회로 및 아날로그 출력을 프로그래밍 할 수 있으며, 가스 교정이 용이하다(사용자가 선택하는 가스)

모니터 센서 결합된 발신기는 추가 작업자의 지원 없이 한 사람이 기기의 유지보수를 수행할 수 있도록 하여

정기적인 유지 관리의 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있다.

● O2. CO. H2S. SO2 기타 가스 측정

● 최적의 가스 측정 솔루션 제공

● 검증된 센서 기술 적용

● 예비경보 와 주 경보의 2단계 경보 설정(사용자 변경가능)

● 측정 가스 선택

● 제철소, 가스 시설물, 화학공장, 정유공장, 반도체공장 등 적합

● 간편한 작동 방법

● 자체 개발품으로 신속하고 정확한 서비스 지원

| 일반 규격 |
| --- |
| 가스 모니터는 위험한 가스를 사용하는 다양한 환경에서 인명과 재산을 보호 하기 위하여 저렴한 가격으로 최대의 효과를 제공하도록 설계되어 있다. |
| 측정가스 | 측정범위 | 허용기준 | 비중 |
| 산소(O2) | 0~25.0% | 19.5% vol | 1.11 |
| 일산화탄소(CO) | 0~1,000 (10000)ppm | 30ppm | 0.968 |
| 황화수소(H2S) | 0~500ppm | 10ppm | 1.19 |
| 아황산가스(SO2) | 0~20.0ppm | 2ppm | 2.26 |
| 이산화질소(NO2) | 0~150ppm | 3ppm | 1.58 |
| 수소(H2) | 0~1000ppm | 100ppm | 10.07 |
| 암모니아(NH3) | 0-200ppm | 25ppm | 0.6 |
| 염화수소(HCL) | 0-20ppm | 5ppm | 1.27 |
| 오존(O3) | 0-0.4ppm | 0.1ppm | 1.65 |
| LEL (CH4) | 0~100%LEL |  | 0.55 |
| Order No | GMS3000-GB |
| Order No | GMS3000-BM |
| Display(AL) | LCD Display (Lamp 점멸(High/low) STEL, TWA, LOW-BAT 경보) |
| CASE 재질 | Aluminum |
| Output | 4-20 mA |
| Input | 4-20 mA |
| Power | 85~230VAC, 60Hz, Free Voltage |
| 경보종류 | AL1, AL2, AL3 Fault |
| Battery 용량 | 110mA / 18V |
| IP등급 | 비방폭 |
| 크기 | 240 x 160 x 80.5mm |  |
| Out put | 4-20mA (1 Point) |  |
| 4~20mA출력/가스 선택/옥외, 옥내 설치 /세계에서 가능 큰 Display |

인천 광역시 계양구 효성동 304-23번지

TEL: 032. 514. 0993 FAX: 032. 514. 0994

본자료에 기재된 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될수 있습니다. 더 많은 정보 필요 시 웹사이트 www.checkwin.co.kr 또는 032. 514. 0993 문의